| Противоскользящее покрытие Safety-Walk™ 1500 для влажных помещений |
| --- |
| Технический бюллетень |
| TD 401 Дата: апрель 2006 г. Взамен: июль 2003 г. Страница 1/1 |
| Описание: Изделие 3M™ Safety-Walk™ 1500 для влажных помещений представляет собой безосновное виниловое, нетканое, напольное покрытие с открытой ячеистой структурой. Это удобное покрытие, имеющее привлекательный внешний вид, можно с успехом использовать в условиях влажной внешней среды. Назначение: Эластичное покрытие обеспечивает безопасное хождение по влажным поверхностям: в раздевалках, сушилках при душевых комнатах, входах в сауны, в операционных и терапевтических отделениях больниц. Покрытие одинаково пригодно как для хождения в обуви, так и без нее. Ограничения по применению: Не рекомендуется применять на кухнях и в иных помещениях с замасленным или постоянно мокрым полом. Эксплуатационные качества: Эстетичный внешний вид Гигиеничность Комфортабельность Простота ухода Безопасность хождения Цвет: Темно-зеленый Голубой Размеры: Рулоны: 0,91 х 6,10 м Упаковка и маркировка: По 1 рулону в каждой упаковке. На каждой упаковке указаны наименование изделия, размер, цвет и торговая марка производителя. | Настилка и уход: Инструкция: Инструкция по настилке покрытия и уходу за ним находится внутри каждой упаковки. Принадлежности: Приспособление для заделки краев напольных покрытий 3М, средний профиль Шовная лента для напольных покрытий 3М Клей для напольных покрытий 3М Утилизация: Изделие, выработавшее свой срок и непригодное к дальнейшей эксплуатации, должно быть захоронено в специальном контейнере или сожжено. В странах Европейского Сообщества утилизация подобных отходов регулируется директивой 20 01 04. Стойкость к химическому воздействию: (по результатам 7-дневного испытания при температуре 22 (С, с полным погружением изделия) Химическое вещество Оценка Вода Отлично 1%-ный мыльный раствор Отлично 5%-ная уксусная кислота Отлично 5%-ный гидроксид натрия Отлично 50%-ный этиловый спирт Хорошо Углеводородные растворители Плохо Хлорированные углеводородные растворители Плохо Бензин Плохо Кулинарное масло Плохо Отлично = Незначительное воздействие на покрытие, усадка не более 1% Хорошо =небольшое повышение жесткости и легкое обесцвечивание покрытия, усадка до 3% Плохо = покрытие не пригодно к применению. Минеральные спирты без запаха Метилен хлорид, перхлорэтилен, хлороформ Арахисовое масло | Технические требования: Свойство / Методика испытаний Значение / результат Толщина: ASTM D418-68 9,0 мм Плотность: ASTM D418-68 1,8 кг/м2 Микробиологические свойства: ASTM G-21-70 Угнетение роста плесени Воспламеняемость: DOC-FF-1-70 (США) NF P92507 (Франция)) UNI 8457 & UNI 9174 (Италия) Успешно M3 Класс 2 Стабильность размеров: ASTM D418-68 (разделы 8 и 9) Изменение длины и ширины не более ( 4% Диапазон рабочих температур: От -23 (С до 50 (С Противоскользящие свойства (влажное покрытие – босиком) DIN 51097 List NB A+B+C Типовое среднее значение Происхождение изделия: сделано в США на предприятии, сертифицированном по стандарту ISO 9002. Поставщик: 3M Франция |