Scotch-BriteTM

Меламиновый круг для очистки пола

Melamine Floor Pad

Для ежедневной уборки и технического обслуживания

Технический паспорт TD149

Дата: ноябрь 2012 г.

| Описание Меламиновый круг 3M Melamine Floor Pad был специально разработан для очистки жестких полов и осуществления ухода за ними. Он изготовлен из особого композиционного материала — меламиновой пены, образующей профильную структуру, которая обеспечивает отличные очищающие свойства и способность абсорбировать загрязнения. Особые характеристики Идеально подходит для очищения микропористых поверхностей, таких как керамика, керамогранит, мрамор, терраццо (бетонно-мозаичный пол), терракота, полированный и грунтованный бетон, гранит, цветная виниловая плитка и т.д. Также подходит для очистки пластиковых поверхностей и линолеума. Абразивное воздействие на пол при очистке незначительно. Обладает лучшими очищающими свойствами и износостойкостью по сравнению с обычными неструктурированными чистящими изделиями из меламина. Благодаря неравномерной структуре губка легко проникает в неровности пола и абсорбирует загрязнения при сниженном эффекте засорения. Круг можно использовать сухим или смачивая только водой, без применения моющего средства. Для лучшего очищения можно использовать нейтральное моющее средство. Где и когда используется Скорость вращ-ия (об/мин) Применение 150-400 >400 Зачистка Жесткая чистка X Аэрозольная очистка XX Уборка машиной для чистки, мойки и сушки XX Полировка (сухая) XX XX – основное назначение, X – можно использовать | Меламиновый круг для очистки пола 3M Scotch-Brite™ Melamine floor pad используют при ежедневной уборке с помощью стандартных машин для очистки пола со скоростью вращения 150–400 об/мин. Круг может быть использован совместно с однодисковой машиной или машиной для чистки, мойки и сушки при проведении влажной уборки пола (только вода или вода + моющее средство). В большинстве случаев после уборки поверхность приобретает блеск. Круг также можно использовать для аэрозольной очистки. В большинстве случаев после уборки поверхность приобретает блеск. Круг может применяться для сухой уборки, когда требуется очистить незначительное загрязнение. В большинстве случаев после уборки поверхность начинает блестеть. Перед использованием круга всегда проверяйте его на небольшом и не бросающемся в глаза участке поверхности. Уход за кругом В большинстве случаев меламиновый круг для очистки пола 3M Scotch-Brite™ Melamine floor pad не нуждается в очищении в промежутках между использованием. Однако для максимального продления срока эксплуатации круга и снижения риска его загрязнения твердыми частицами, рекомендуется очищать круг от пыли или промывать проточной водой. Износостойкость Износостойкость в значительной степени зависит от структуры поверхности пола и метода применения круга. С однодисковыми машинами (влажная уборка): до 1000 м2 С машинами для чистки, мойки и сушки (влажная уборка): до 10 000 м2 При сухой уборке: до 500 м2 Не используйте агрессивные сильные кислоты или моющие средства, содержащие хлор. | Характеристики продукта Цвет: серый и белый Примечание. Цвет может изменяться без ущерба для очищающих свойств и износостойкости. Тыльная сторона: белая флисовая подложка (полиэстер) для улучшенной машинной очистки. Маркировка: на подложке черный логотип «3M». Вес: 1400 г/м² Общая толщина: 30 мм Толщина меламиновой части: 25 мм Толщина флисовой части: 5 мм Центральное отверстие: диаметром 85 мм в меламиновой части и 85 мм либо 125 мм во флисовой части Агрессивность (индекс Шифера): Расчетное значение при очистке: от 0 до 0,17 г Величина, полученная 3М: 0,08 г 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Размеры: Стандартные и нестандартные размеры, доступные по запросу. Упаковка и маркировка 5 дисков в картонной упаковке. На каждой упаковке имеется сопроводительная этикетка с текстом на нескольких языках. Информация по утилизации Поместите в подходящий контейнер для сжигания, если таковой имеется. Упаковочный материал: подлежит вторичной переработке. Страна-изготовитель: Произведено в Германии. |
| --- | --- | --- |

3M Commercial Care Laboratory Europe

3M France – Customer Technical Center (CTC)

95250 Beauchamp, Франция