### 3

## Ленты для экранирования электромагнитных помех

# Огромное разнообразие лент для экранирования электромагнитных помех и заземления

- Основа из меди, алюминия и луженой медной фольги

- Конформная омедненная тканная основа

- Гладкие и рифленые фольгированные поверхности

- Проводящие и непроводящие акриловые адгезивы

- Наличие лайнеров на всех лентах для облегчения обрезки и манипулирования

# Проверенная временем долговечность и надежность

В течение более чем 40 лет компания 3М предлагает потребителям фольгированные ленты с адгезивным покрытием, предназначенные для экранирования электромагнитных помех и заземления. Результаты испытаний и опыт практической эксплуатации убедительно доказывают высокую прочность и эффективность основ и адгезивов на протяжении длительного периода времени.

Компания 3М первой внедрила на рынок экранирующую ленту с проводящим адгезивом; стала первой, кто предложил ленту с рифленой основой из фольги для создания проводимости «сквозь адгезив»; и первой, кто использовал луженую медную основу для улучшения экранирования, пригодности к пайке и защиты от коррозии.

# Великолепная эффективность экранирования

Продуманный и согласованный процесс производства гарантирует то, что все ленты для экранирования электромагнитных помех, выпускаемые компанией 3М, будут иметь низкое контактное сопротивление, которое необходимо для достижения уровня эффективности экранирования, показанного на приведенном ниже графике.

# Обслуживание клиентов

Помимо высокого стандарта качества, которому соответствует каждая катушка экранирующей ленты, покупатели продукции 3М получают другие очень важные дополнительные преимущества. Деятельность департамента по обслуживанию клиентов, службы технической поддержки и подразделения производственных ресурсов компании 3М направлена на обеспечение высочайшего уровня обслуживания, качества и своевременных поставок продукции. Компания 3М предлагает также использовать уникальные возможности своей глобальной системы поддержки продукции, доступ к которой обеспечивается через разветвленную по всему миру сеть дочерних компаний и дистрибьюторов.

Кроме обработки заказа, в котором указываются ваши потребности, департамент по обслуживанию клиентов нашей компании поможет вам установить контакт с местным торговым представителем 3М, а также предоставить адреса офисов наших дистрибьюторов или связать вас с работниками нашей службы технической поддержки.

Торговые представители компании 3М всегда готовы оказать содействие клиентам по поводу разработки новых изделий и по предоставлению своих специалистов, способных ответить на технические вопросы и помочь в выборе экранирующей ленты, идеально подходящей для каждого конкретного применения.

Наши продавцы опираются на обширную национальную сеть дистрибьюторов, которые могут быстро и эффективно обслужить покупателей и обеспечить поставку экранирующей ленты, которая полностью соответствует их требованиям. Многие наши дистрибьюторы к тому же предлагают свои услуги по резке и сборке.

# Ваш источник, отвечающий на вопрос «Как сделать, чтобы…?»

Преимущества, которые вы получаете при работе с компанией 3М, заключаются не только в получении изделий высшего качества, но и в доступе к надежному источнику технических решений. Независимо от того, нужна ли вам консультация по выбору экранирующей ленты, соответствующей специфическим производственным требованиям или для повышения производительности, или для улучшения характеристик продукции, - в любом случае вы всегда можете воспользоваться нашей технической экспертизой.

По любым вопросам, относящимся к выпускаемым компанией 3М лентам для экранирования электромагнитных помех, обращайтесь, пожалуйста, в Службу по работе с клиентами по тел. 01234-268868 или

по факсу 01234-229433.

# Эффективность экранирования (затухание в дальней зоне). Типичные величины (ASTM-D-4935)

Частота (МГц)

# Конструкция ленты

#### Гладкие основы из фольги с проводящим адгезивом

Выпускаемые компанией 3М ленты для экранирования электромагнитных помех с гладкой основой из алюминиевой (модель 1170), медной (модель 1181) и луженой медной фольги (модель 1183) обеспечивают надежный электрический контакт с рабочей поверхностью за счет свойств уникального адгезива. Проводящие частицы, хорошо распределенные в адгезиве, создают между основой и экранируемой поверхностью множество межсоединений с низким сопротивлением (см. рис.1).

#### Рифленые основы из фольги

Основы лент из медной (модель 1245), алюминиевой (модель 1267) и луженой медной фольги (модель 1345) путем штамповки приобретают рифления (см. рис.2), гребни которых проходят сквозь акриловый адгезив, обеспечивая непосредственный контакт основы с экранируемой поверхностью. Такой надежный способ создания проводимости «сквозь адгезив» обеспечивает постоянное сопротивление контакта и высокий уровень эффективности экранирования.

#### Основа из луженой фольги

Медная фольга, используемая в экранирующих лентах компании 3М модели 1183 (с гладкой поверхностью) и модели 1345 (с рифленой поверхностью), с обеих сторон покрыта оловом, благодаря чему обеспечивается исключительная пригодность к пайке и защита от коррозии и окисления. К тому же такие ленты сохраняют проводимость и после оксидирования.

#### Металлизированная тканевая основа

Комбинация основы из омедненного нервущегося полиэфирного материала (марки Flectron® компании Monsanto) и выпускаемого компанией 3М проводящего адгезива (см. рис.1) позволяет создать уникально легкую экранирующую ленту модели 1190 с великолепной проводимостью, гибкостью и прочностью.

#### Наносимый с двух сторон проводящий адгезив

Лента модели 1182 представляет собой медную фольгу, покрытую с двух сторон проводящим акриловым адгезивом. Подобная уникальная структура позволяет реализовать великолепный способ заземления и скрепления проводящих поверхностей. При этом такая лента имеет низкое тепловое сопротивление. Лента 1182 поставляется со съемным двухсторонним лайнером, облегчающим работу с ней.

#### Гладкая основа из фольги с непроводящим адгезивом

Выпускаемая компанией 3М лента модели 1194 с гладкой основой из медной фольги имеет такой же высококачественный устойчивый к действию растворителей акриловый адгезив, как и другие фольгированные ленты компании 3М. Высокая пригодность к пайке обеспечивает экономичность при выборе этой ленты в качестве экранирующего материала для разъемов и кабелей, для заземления, для электростатического экранирования обмоток трансформатора и внешних витков соленоидов, а также для крепления контактов проводников на пленочно-фольговых конденсаторах.

#### Адгезив

При изготовлении как проводящего, так и непроводящего адгезива используется одна и та же бескислотная, коррозионностойкая акриловая смола.

#### Инженерный комплект для лент экранирования электромагнитных помех

Ленты для экранирования электромагнитных помех, выпускаемые компанией 3М, находят широкое применение в конструировании электронных приборов и в испытательных лабораториях.

Инженерный комплект облегчают доступ ко всей линейке экранирующих лент 3М. Этот комплект, получивший высокую оценку у уполномоченных компаний, снабдивших им всех своих инженеров, позволяет легко и быстро осуществить спецификацию, выполнить макетирование, отыскать неисправности, провести тестирование и ремонт. Компактное (4х4х8,3 дюйма) устройство для отрезки ленты служит и в качестве настольного источника справочной информации, относящейся к лентам. На его панелях приведены основные технические характеристики каждой ленты, включая каталожный номер, тип и толщину основы и адгезива, а также эффективность адгезии, стойкости и экранирования.

Этот комплект можно приобрести через дистрибьюторов фольгированной ленты подразделения электрической продукции компании 3М или заказать в любом количестве, позвонив непосредственно в службу работы с клиентами компании 3М (см. стр.1).

# Техническая информация

Примечание. Указанные в таблице цифровые значения являются типовыми и не предназначены для использования с целью составления спецификаций. Технические характеристики продукции предоставляются по запросу.

#### Гладкая основа, проводящий адгезив

| Лента | Описание | Длина на катушке3 | Толщина основы | Общая толщина | Прочность на разрыв4 | Прилипание к стали4 | Огнезащит-ный состав5 | Электрическое сопротивление6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1170 |  | Алюминиевая фольга, проводящий адгезив1 | 16.45 м | 0,05 мм | 0,08 мм | 35 Н/10 мм | 3,8 Н/10 мм |  | 0.010 Ом |
| 1181 |  | Медная фольга, проводящий адгезив1 | 16.45 м | 0,04 мм | 0,07 мм | 44 Н/10 мм | 3,8 Н/10 мм |  | 0.005 Ом |
| 1182 |  | Медная фольга, проводящий адгезив1 с обеих сторон | 16.45 м | 0,04 мм | 0,09 мм | 44 Н/10 мм | 3,8 Н/10 мм |  | 0.010 Ом |
| 1183 |  | Луженая медная фольга, проводящий адгезив1 | 16.45 м | 0,04 мм | 0,07 мм | 44 Н/10 мм | 3,8 Н/10 мм |  | 0.005 Ом |

#### Металлизированная тканевая основа, проводящий адгезив

| 1190 |  | Омедненный нервущийсяполиэфирный материал, проводящий адгезив1 | 16,45 м | 4,0-5,0 мил | 5,0-6,0 мил | 60 фунтов/дюйм | 25 унций/дюйм |  | 0,005 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Гладкая основа, непроводящий адгезив

| 1194 |  | Медная фольга, непроводящий адгезив | 32.9 м | 0,04 мм | 0,08 мм | 44 Н/10 мм | 4,4 Н/10 мм |  | Не применимо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Рифленая основа, проводимость сквозь адгезив

| 1245 |  | Рифленая медная фольга, проводимость сквозь адгезив2 | 16.45 м | 0,04 мм | 0,10 мм | 44 Н/10 мм | 3,8 Н/10 мм |  | 0,001 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1267 |  | Рифленая алюминиевая фольга, проводимость сквозь адгезив2 | 16.45 м | 0,05 мм | 0,13 мм | 35 Н/10 мм | 3,8 Н/10 мм |  | 0,005 Ом |
| 1345 |  | Рифленая луженая медная фольга, проводимость сквозь адгезив2 | 16.45 м | 0,04 мм | 0,10 мм | 44 Н/10 мм | 3,8 Н/10 мм |  | 0,001 Ом |

1	Проводящие частицы адгезива создают электропровдящие межсоединения между экранируемой поверхностью и основой (см. рис.1, стр.2).

2 	Рифления создают электропровдящие межсоединения через адгезив (рис.2, стр.2).

3 	Ленты на катушках и разрезанные на полосы шириной до 58,4 см поставляются по специальному заказу.

##### Методы испытаний

4 	ASTM D 1000.

5 	Все ленты компании 3М с экранирующей фольгой сертифицированы Лабораторией по технике безопасности (UL) США (имеют обозначение ) на негорючесть в соответствии с UL 510, категория продукции OANZ 2, регистрация Е17385.

6 	Измерения сопротивления проводились через адгезив. В соответствии со стандартом MIL-STD-202 измерения проводились при нагрузке 3,4 Н/кв.см на 1 кв.дюйм поверхности.

Типичные области применения экранирующих лент

Экранирующие ленты компании 3М используются как «земляной» слой или как экран для электрических кабелей и разъемов. Лента крепится на проводящей оболочке кабеля и на металлическом корпусе разъема для обеспечения полного экранирования от края до края

Экранирующие ленты компании 3М обычно используются в качестве прослойки между обмотками трансформатора для уменьшения электростатического взаимодействия, а также наматываются с наружной стороны соленоидов, реле и других компонентов с целью предотвращения возникновения широкополосных электромагнитных помех.

|  | Экранирующие ленты обеспечивают эффективное и экономичное экранирование швов и отверстий в экранированных камерах. |
| --- | --- |

|  | Экранирующие ленты компании 3М обеспечивают надежную контактную поверхность для проводящих прокладок при электромагнитной защите дверей и стенок стоек и корпусов с электронным оборудованием. |
| --- | --- |

|  | Все экранирующие ленты компании 3М поставляются с лайнерами для облегчения работы и обрезки. Многие авторизованные дистрибьюторы 3М оказывают услуги по монтажу. |
| --- | --- |

Ленты компании 3М для экранирования электромагнитных помех хорошо применять в тех случаях, где требуется создание надежного прямого электрического контакта, особенно при экранировании электромагнитных помех, в цепях заземления и отвода статического заряда.

#### Экономичное экранирование электромагнитных помех

Экранирующие ленты обладают способностью удерживать сигналы, излучаемые компонентами ваших устройств, предотвращая, таким образом, вредное воздействие этих сигналов на другие цепи. Они могут также использоваться для перекрывания случайных сигналов вокруг чувствительных приборов с целью их защиты. Типичной областью применения таких лент является экранирование дверей и стенок шкафов с электронными приборами, создание экранов вокруг отдельных электронных компонентов и кабелей. Легкость работы обеспечивается использованием чувствительного к давлению адгезива, благодаря чему сберегаются трудозатраты, а также достигается экономическая эффективность и долговечность экранирования.

#### Выявление неисправностей, связанных с электромагнитными помехами, и макетирование

Экранирующие ленты компании 3М, кроме того, позволяют упростить процедуру выявления неисправностей при экранировании электромагнитных помех при использовании метода проб и ошибок. После того, как определено место утечки электромагнитных помех, эта утечка легко и эффективно устраняется с помощью экранирующей ленты.

Эти ленты находят широкое применение при конструировании и испытаниях электронных приборов, а также в лабораториях контроля качества при изготовлении опытных образцов и выявлении неисправностей. Превосходным инструментом для такого рода работ является инженерный комплект 3М для лент экранирования электромагнитных помех (стр.2).

#### Отвод статического заряда

Эти ленты к тому же предлагают легкий путь устранения потенциально опасного статического заряда, накапливающегося на полупроводниковых приборах, ЭЛТ и периферийных устройствах компьютеров. Прочное крепление и прекрасная проводимость «сквозь адгезив» обеспечивают надежное заземление.

#### Быстрота и легкость применения

Чтобы добиться наилучшего результата, рабочая поверхность должна быть чистой и сухой. Для создания максимального электрического и механического контакта с основой очень важно изначально правильно расположить ленту и приложить к ней надлежащее давление (обычно его величина должна быть в пределах 3,5 – 7,0 Н/см2).

Полная номенклатура стандартных устройств для отрезки ленты содержит три вида устройств, хорошо приспособленных для работы с экранирующими лентами. Оснащенные приспособлениями для намотки лайнера или средствами для снятия лайнера. эти устройства сконструированы так, что они либо выдают ленту либо произвольной длины, либо заданной длины, при этом предотвращается скручивание ленты.

К указанным устройствам относятся:

- М712 (содержит механизм снятия/намотки лайнера)

- М87 – устройство для мерной отрезки ленты*

- М89 - устройство для мерной отрезки ленты*

*	Приспособление для снятия/намотки лайнера поставляется по спецзаказу

#### Упаковка изделий

Ленты для экранирования электромагнитных помех компании 3М поставляются на легко снимаемых лайнерах или в виде полос, ширина которых соответствует требованиям заказчика. Возможна также поставка лент большой длины, намотанных на катушки.

#### Важные примечания

Техническая информация, представляемая компанией 3М, основывается на опыте и/или испытаниях, надежность которых вызывает доверие, однако их точность не гарантируется, в связи с чем полученные результаты могут не соответствовать требованиям каждого пользователя. По этой причине компания 3М не несет никакой ответственности, ни прямой, ни косвенной,  возникающей из доверия к любой предоставленной информации, и пользователь должен самостоятельно определить пригодность продукции для своих задач. Ничто в настоящем заявлении не может считаться основанием для освобождения компании 3М от ответственности за ущерб здоровью или травмы, ставшие результатом небрежности персонала, или для ограничения такой ответственности.

Все вопросы ответственности, связанные с продукцией компании 3М, регулируются условиями продажи с учетом, где это применимо, действующего законодательства.

Если при проверке каких-либо изделий, поставленных или обработанных компанией 3М, будут выявлены дефекты, относящиеся к материалам или качеству изготовления, компания 3М (по своему выбору) произведет замену такого изделия на аналогичное или выплатит покупателю стоимость этого изделия или услуги.

За исключением вышеизложенного, все остальные гарантии и условия, прямые или косвенные, предусмотренные законодательством или иные, исключены в объеме, максимально допускаемом законом.

«3М» является зарегистрированным товарным знаком.

###### 3М

# Electrical Products Division

3M United Kingdom PLC

Tel: 01234 268868  Fax: 01234 229433

3M Ireland

Tel: (01) 2803555   Fax: (01)2803509

# Text boxes

Затухание (дБ)

| Рис.1 | Гладкая основа с проводящим адгезивом |
| --- | --- |
| Основа из фольги | Высокопрочный некорродирующий акриловый адгезив | Частицы с уникальной проводимостью |
| Металлическая поверхность |

| Рис.2 | Рифленая основа с контактом «сквозь адгезив» |
| --- | --- |
| Основа из фольги | Высокопрочный некорродирующий акриловый адгезив |
| Контакт «металл-металл» Металлическая поверхность |